## Slide 1: Мрежови протоколи и комуникация
Въведение в компютърните мрежи
Договор BG051PO001-4.3.04-0018
Разработване на програми за електронни форми на дистанционно обучение във Факултет по математика и информатика

## Slide 2: Съдържание
Правила за комуникация
Мрежови протоколи и стандарти
Пренос на данни в мрежата
Обобщение

## Slide 3: Какво е комуникация

## Slide 4: Правила за комуникация
Идентифициране на подател и получател
Общ метод на комуникация (лице в лице, телефон, писмо)
Общ език и граматика
Скорост и време на доставката
Потвърждаване на изискванията

## Slide 5: Кодиране на съобщенията

## Slide 6: Формат на съобщенията

## Slide 7: Размер на съобщенията
Ограниченията за максимален размер на кадъра водят до разделяне на съобщението на по-малки части. Този процес се нарича СЕГМЕНТИРАНЕ
Всеки сегмент се КАПСУЛИРА в отделен фрейм с информация за адресиране и се изпраща по мрежата
При получаващото устройство съобщенията се ДЕКАПСУЛИРАТ и се събират заедно, за да бъдат обработени и интерпретирани.

## Slide 8: Правила за комуникация
Синхронизиране на съобщенията (кога да говори всеки, колко бързо или бавно, колко време да изчаква за отговор)
Метод на достъп (хостовете се нуждаят от правила кога да изпращат съобщения и как да отговарят на съобщения за грешка)
Контрол на потока от данни (предаващият хост трябва да съобразява скоростта на предаване с възможностите на получателя)
Време за отговор (всеки хост трябва да “знае” колко време да чака за отговор и какво да предприеме, ако такъв не постъпи)

## Slide 9: Типове комуникация
Един към всички– бродкаст комуникация
Един към много– мултикаст комуникация
Един към един – уникаст комуникация

## Slide 10: Протокол
Размяна на информация: Къде се намира училището?
Правила за размяна на информация:
  Да се използва общ език
  Всеки да изчаква реда си
  Да сме наясно кога е приключил разговора

## Slide 11: Функции на протоколите
Мрежовите протоколи описват:
  как съобщенията се форматират и структурират
  как обменят информация за пътищата в мрежата между различните устройства
  как и кога устройствата си разменят съобщения за възникнала грешка
  как се инициира и прекратява сесия за трансфер на данни

## Slide 12: Взаимодействие между протоколите
HTTP
TCP
IP
Ethernet

## Slide 13: Пакет от протоколи (suit)
Стандартизиране на протоколите
Протоколи, собственост на компания - създател
  DIX Ethernet (Digital Equipment Corporation, Intel, Xerox)
  EIGRP (Cisco)

## Slide 14: Пакетът от протоколи TCP/IP

## Slide 15: Стандартизиращи организации
Независими, нетърговски организации, чиято цел е да развиват и поддържат концепцията на отворените стандарти
Организации
  The Internet Society (ISOC)
  The Internet Architecture Board (IAB)
  The Institute of Electrical and Electronics Engineers (IEEE)
  The International Organization for Standardization (ISO)

## Slide 16: Интернет общество
Интернет Общество (ISOC)
Задача: популяризиране на отворения код, еволюцията и използването на Интернет по света (над 130 организации)
Борд за Интернет Архитектура (IAB)
Задача: наблюдение на техническите и инженерни разработки в Интернет
Състои се от 13 члена.
Internet Engineering Task Force (IETF)
Задача: Развива и популяризира Интернет стандартите (най-вече ICP/IP), RFC документи
Internet Research Task Force
Задача: фокусира се върху дългосрочни проучвания, свързани с Интернет
Anti Spam Research Group (ASRG)
Peer-to-Peer Research Group (P2PRG
Router Research Group (RRG)
Internet Engineering Steering Group (IESG)
Задача: техническо управление на IETF и стандартизацията в Интернет
Работна Група
Работна Група

## Slide 17: IEEE
Наименование | Описание
IEEE 802.1 | управление на мрежи
IEEE 802.3 | Ethernet
IEEE 802.11 | Wireless LAN (WLAN) и Wi-Fi сертифициране
IEEE 802.15 | Wireless PAN
IEEE 802.16 | Broadband Wireless Access (WiMAX) сертифициране
IEEE 802.18 | Radio Regulatoruy TAG
IEEE 802.19 | Wireless Coexistence Working Group
IEEE 802.21 | Media Indipendent Handover Services Working Group
IEEE 802.22 | Wireless Regional Area Network - WRAN
IEEE 802.24 | Smart GRID Tag

## Slide 18: International Organization for Standardization
От гръцката дума “isos” – равен, равноправен
Взаимодействие на отворени системи (OSI) 1984
OSI
ISO файлови разширения при записите (images) върху CD - ISO 9660
Стандарти за рутиращи протоколи

## Slide 19: Още стандартизиращи организации
Съюз на отраслите на електронната промишленост (Electronic Industries Alliance- EIA) Задача: развитието на стандарти за електронно оборудване, битова електроника, електронна информация, далекосъобщения и безопасна работа в интернет
Telecommunications Industry Association (TIA) Задача: развитие на комуникационни стандарти в различни области – радио, клетъчни кули, VoIP, сателитни комуникации
The International Telecommunications Union-Telecommunication Standardization Sector (ITU-T) Задача: стандарти за видеокомпресия, IPVT и широколентови комуникации, като наета линия (DSL)
The Internet Corporation for Assigned Names and Numbers (ICANN) Задача: координира раздаването на IP адреси, управление имената на домейни (DNS), идентификатори за протоколи и портове при TCP и UDP
The Internet Assigned Numbers Authority (IANA) – отдел на ICANN Задача: управление раздаването на IP дареси, домейни и идентификатори на протоколи

## Slide 20: Слоеви модели
Предимства
  Подпомагат дизайна на протоколите
  Насърчават конкуренцията между производителите
  Ограничават диапазона на влиянието на промените
  Осигуряват общ език за описание на мрежовите функции
Протоколен модел
тясно свързан с протоколен стек
Референтен (теоретичен) модел
Въвежда яснота в разбирането на функциите и процесите

## Slide 21: OSI
популяризира идеята за единен модел на протоколи, разположени на различни нива и определящи взаимодействието между мрежовите устройства и софтуера
7. Приложен слой (Application)
6. Представителен слой (Presentation)
5. Сесиен слой (Session)
4. Транспортен слой (Transport)
3. Мрежов слой (Network)
2. Каналенслой (Data Link)
1. Физически слой (Physical)

## Slide 22: TCP/IP модел
Създаден 1970г, известен като Интернет модела, следва архитектурата на TCP/IP стека
Приложно ниво (Application)
Транспортно ниво (Transport)
Интернет ниво (Network)
Мрежово ниво (Network Access)
Контролира хардуерните устройства и медия
Определя най-добрия път през мрежата
Поддържа комуникацията между различните устройства в различните мрежи
Представя данните на потребителя, кодиране, криптиране

## Slide 23: Сравнение на моделите
7. Приложен слой (Application)
6. Представителен слой (Presentation)
5. Сесиен слой (Session)
4. Транспортен слой (Transport)
3. Мрежов слой (Network)
2. Каналенслой (Data Link)
1. Физически слой (Physical)
Приложно ниво (Application)
Транспортно ниво (Transport)
Интернет ниво (Network)
Мрежово ниво (Network Access)
OSI
TCP/IP

## Slide 24: Предаване на съобщенията
Сегментиране и редуване (multiplexing)
  Позволява едновременни комуникации
  Повишава надеждността на комуникацията
  Повишава нивото на сложност
Именоване

## Slide 25: Енкапсулация

## Slide 26: Енкапсулация и декапсулация

## Slide 27: Адресиране на единиците от данни

## Slide 28: Комуникиране в една мрежа

## Slide 29: Протокол ARP
PC2
192.168.1.111
BB-BB-BB-BB-BB-BB
FTP Server
192.168.1.9
CC-CC-CC-CC-CC-CC
R1
192.168.1.1
11-11-11-11-11-11
ARP
Request
S1
R1

## Slide 30: Default Gateway
FTP Server
192.168.1.9
CC-CC-CC-CC-CC-CC
R1
192.168.1.1
11-11-11-11-11-11
R2
172.16.1.99
22-22-22-22-22-22
Web Server
172.16.1.99
AB-CD-EF-12-34-56

## Slide 31: Анализатор на мрежови протоколи
Wireshark