## Slide 1: Транспортен слой
Въведение в компютърните мрежи
Договор BG051PO001-4.3.04-0018
Разработване на програми за електронни форми на дистанционно обучение във Факултет по математика и информатика

## Slide 2: Роля на транспортен слой
Транспортен слой установява временна сесия между две приложения и предава данни между тях

## Slide 3: Основни задачи на Транспотен слой
Протоколи: TCP UDP
Основни отговорности:
  Поддържа индивидуални коминикации между приложенията
  Сегментира данните, номерира сегментите и ги подрежда и асемблира при получателя
  Пази информация кои данни за кое приложение са предназначени

## Slide 4: “Разговор” на Транспортно ниво
Сегментиране на данните
Мултиплексност (поддържане на няколко комуникации едновременно)
Хедър на всеки сегмент

## Slide 5: Протоколи на Транспортно ниво
Приложно
Транспортно
Интернет
Мрежово
FTP
HTTP
SMTP
DNS
TFTP
TCP
UDP
IP
Връзка към LAN
Връзка към WAN
Надеждност
Потвърждение на полученото
Ретрансмисия
Не гарантира получаване
По-малко натоварване
TCP или UDP – разработчиците избират протокола според изизскванията на приложението

## Slide 6: Transmission Control Protocol (TCP)
RFC 793
Connection-oriented – създава сесия между подател и получател, преди трансфера
Повторно изпращане на неполучените
Номериране и подреждане на сегментите
Регулиране на количеството изпратени данни (flow control)
Пази информация за статуса на изпратените данни (acknowledgement)

## Slide 7: TCP хедър
Acknowledgement Number (32 бита) – потвърждава получените
Дължина на хедъра (4 бита)
Sequence Number (32 бита) – използва се при реасемблирането
Порт на подателя (16 бита)
Порт на получателя (16 бита)
Резервирани за бъдеще (6 бита)
Флаг за целта на сегмента (6 бита)
Прозорец (16 бита) – брой сегменти, за които се чака потвърждение
Опционално поле
Проверка за грешка в хедъра и данните (16 бита)
Urgent (16бита) – индикира дали сегментът е спешен
Данните от приложно ниво
20

## Slide 8: User Datagram Protocol (UDP)
Характеристики
RFC 768
Connectionless – не изисква установяване на канал
Ненадежден трансфер – изгубените сегменти не се препращат
Неномериране на сегментите
Няма контрол на потока от данни
Не пази информация за статуса изпратените данни (acknowledgement)
Приложения:
DNS
Video Streaming
Voice over IP (VoIP)

## Slide 9: UDP хедър
Дължина на хедъра (4 бита)
Порт на подателя (16 бита)
Порт на получателя (16 бита)
Проверка за грешка в хедъра и данните (16 бита)
Данните от приложно ниво
8

## Slide 10: Адресация на Транспортно ниво
Транспортно ниво използва портове, за да разграничи сегментите за различните приложерния

## Slide 11: Порт на подателя и получателя
Socket – уникалната комбинацията от мрежови и транспортен адрес
Двойката уникални комбинации от мрежови и транспортни адреси еднозначно определя комуникацията между съответните приложения на два хоста

## Slide 12: Номера на портове
Диапазон | Тип портове
0 - 1023 | Общоизвестни (well-known) – за сървери и услуги
1024 – 49151 | Регистрирани портове (Registered) – регистрирани от IANA за специфични услуги на отделбни приложения
49152 - 65533 | Частни или динамични, не могат да бъдат регистрирани от IANA

## Slide 13: TCP връзки
Командата netstat описва TCP конекциите, които са отворени и стартирани от локалния хост
TCP – протокол
3166 – порт на подателя
www.cisco.com – адрес на получателя
:http – порт на получателя
ESTABLISHED – статус на връзката

## Slide 14: TCP връзка със сървър

## Slide 15: Three-Way Handshake
Установява дали получателят е наличен в мрежата
Проверява дали съответната услуга на получателя е активна и очаква заявки
Уведомява получателя, че подателят иска да установят връзка

## Slide 16: Three-Way Handshake - Първа стъпка
Стъпка 1: Клиентът инициира клиент-към-сървър сесия

## Slide 17: Three-Way Handshake - Втора стъпка
Стъпка 2: Сървърът приема сесията клиент-към-сървър и инициира сесия сървър-към-клиент

## Slide 18: Three-Way Handshake - Трета стъпка
Стъпка 3: Клиентът приема сесията сървър-към-клиент

## Slide 19: Прекратяване на TCP сесия

## Slide 20: Подреждане на сегментите
Полето Sequence number се използва, за да бъдат асемблирани сегментите в правилния ред

## Slide 21: Размер на прозореца
Размер на прозореца – количеството данни, което подателят може да изпрати, преди да получи потвърждение

## Slide 22: Задача
Стартикайки със стойност на полетата: Sequence Number: 2000 и Размер на прозореца: 10 сегмента по 1000 байта,
ако всичко е получено успешно след първата стъпка по предаване на данни, каква стойност ще се върне в полето Acknowledgement?
Отговор: 12 001

## Slide 23: Контрол на потока от данни

## Slide 24: UDP
Използва се от приложения, които могат да толерират малка загуба на данни, но не могат да толерират закъснение
Приложения:
  DNS
  SNMP
  DHCP
  TFTP
  VoIP
  Онлайн игри

## Slide 25: Пренареждане на сегментите

## Slide 26: UDP връзка със сървър
Сървърните приложения, базирани на UDP използват портове от:
well-known
registered
Клиентските приложения, базирани на UDP, ползват портове от диапазона:
Частни или динамични