## Slide 1: Архитектура за изграждане на локална мрежа Етернет
Въведение в компютърните мрежи
Договор BG051PO001-4.3.04-0018
Разработване на програми за електронни форми на дистанционно обучение във Факултет по математика и информатика

## Slide 2: Цели
Ethernet протокол – структура на кадъра, правила, адресация, обработка на кадри
ARP – Address Resolution Protocol
Комутатори – принцип на действие и конфигурация

## Slide 3: Data-Link Sublayers
LLC – интерфейс към протоколите от горните слоеве
MAC – контролира достъпа до преносната среда (CSMA/CD или CSMA/CA)

## Slide 4: 16-тична бройна система и MAC адреси

## Slide 5: Структура на MAC адреса

## Slide 6: Структура на Ethernet кадъра

## Slide 7: Форми на разпращане на кадрите
Unicast MAC адреси
Broadcast MAC адреси – FF:FF:FF:FF:FF:FF
Multicast MAC адреси – 01:00:5E:xx:xx:xx

## Slide 8: Независимост от преносната среда
Устройства, седящи
на границата между
преносните среди:
Media Convertor
Router
Wireless bridge

## Slide 9: Address Resolution Protocol (ARP)
Основните му задачи са да намира Layer 2 адресите (MAC) на устройства, за които е известен само Layer 3 адреса (IP)
Поддържа кеш на съответствията
Помага при неправилна конфигурация (Proxy ARP)

## Slide 10: ARP проблеми
Broadcast трафикът може да натовари мрежата значително
Gratuitous ARP (GARP)
ARP spoofing
Демо

## Slide 11: Switching (комутиране)
Комутаторите пренасочват трафика на база своята MAC адресна таблица, в която пазят съответствие между MAC адрес и порт, на който той се намира
Основни принципи при работата им са: learning, aging, selective forwarding, flooding.
Когато постъпи нов кадър в комутатора се проверява дали източникът на кадъра вече присъства в таблицата – ако не присъства, попълва се адресът му срещу порта, от който кадърът е получен
Проверява се адресът на направлението – ако присъства в MAC адресната таблица, кадърът се изпраща на порта, на който е асоцииран MAC адресът; ако не присъства – кадърът се изпраща на всички активни портове, освен на този, от който е постъпил.

## Slide 12: Forwarding methods
Store & forward
Cut-through
  Fast-forward
  Fragment-free
  Adaptive cut-through

## Slide 13: Буфериране на кадри

## Slide 14: Избор на комутатор
Forwarding rate (Gbps/pps)
Wire speed
PoE
Port density
Modularity
Cost

## Slide 15: Layer 3 комутатори
Cisco Express Forwarding
Layer 3 interfaces: SVI, Routed port, L3 Etherchannel
Демо – как се конфигурират